五环审表﹝2022﹞10号                   签发人:李鹏飞

关于《五原县引黄供水工程项目

环境影响报告表》的批复

五原县水利局：

你公司报送的《五原县引黄供水工程项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、你单位拟在五原县巴彦套海镇总干渠四闸泄水渠和S315交汇处的西北角附近建设五原县引黄供水工程项目。本项目主要建设内容有：新建总干渠四闸泄水渠上取水口1座、净水厂1座、输水管道238km及沿程加压泵站5座以及供水管理系统和其他辅助设施等。取水工程与输水工程一次性建设，净水厂工程分二期建设，一期工程净水厂产水量为6.0万m3/d，2025建成；二期工程净水厂产水量为4.0万m3/d，2030年建成；总产水量为10.0万m3/d。。总投资131765.84万元，其中环保投资280.76万元。项目符合国家产业政策。依据《报告表》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：

1.项目施工期废水主要为机械冲洗废水、生活污水；运营期废水主要为生活污水、生产废水。施工期机械冲洗废水排入隔油池沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘。施工期生活污水采用设隔油池+化粪池处理工艺无害化后施于周围农田。运营期生活污水经化粪池和一体化净化装置处理达标后用于道路清洗和绿化浇灌。运营期生产废水絮凝沉淀重复使用。

2.项目施工期废气主为施工扬尘、交通扬尘。施工扬尘采取洒水降尘，对弃渣场的临时堆放物应集中堆放，及时回填或清运，并采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘影响。交通扬尘采取物料运输时应加强防护，适当加湿或盖上蓬布，避免漏撒等措施。施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

3.项目施工期主要噪声源为施工车辆、机械设备噪声；运营期噪声源为设备运行噪声。施工期选用低噪声设备，并加强设备的维护和保养。通过安装消声管、消音器或隔离发动机振动部件的方法降低固定设备的噪声。运营期选用低噪声设备，且布局合理，远离敏感点，并采取隔音、吸声等防噪措施。确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4.项目施工期固废主要为施工期生活垃圾、建筑垃圾；运营期固废主要为生活垃圾、生产泥沙。施工期生活垃圾经收集后委托乡镇环卫部门定期清运处置。施工期建筑垃圾统一回收，集中处理，在固体废弃物运输过程中，应采取密闭或遮盖措施，避免沿途洒落。运营期生活垃圾经收集后委托乡镇环卫部门定期清运处置。运营期生产泥沙采用螺旋输送机输送至泥沙堆棚，用于周边土地平整，渠道修缮。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局委托监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2022年9月30日

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局      2022年9月30日印发