建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 五原县金富河调料有限公司建设年产5000吨调味品项目

建设单位（盖章）：        五原县金富河调料有限公司

编制日期：                      2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 五原县金富河调料有限公司建设年产5000吨调味品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2205-150821-04-01-662511 |
| 建设单位联系人 | 白俊杰 | 联系方式 | 15384786789 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区食品产业园 |
| 地理坐标 | 东经108°17′5.478″，北纬41°03′7.114″ |
| 国民经济行业类别 | 1469 其他调味品、发酵品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 23.调味品、发酵品制造146* |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 五原县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-150821-04-01-662511 |
| 总投资（万元） | 4100 | 环保投资（万元） | 57 |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | (否： (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30亩（20000.02m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 五原工业园区管委会委托内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司对《五原工业园区控制性规划（2019-2035）》进行了编制。2019年内蒙古自治区土地调查规划院关于《五原县工业园区控制性规划》出具技术审查意见。内蒙古城市规划市政设计研究院于2019年开展了《五原工业园区总体规划（2019-2035）》的编制工作，同年内蒙古自治区自然资源厅出具内自然资函[2019]620号文《内蒙古自治区自然资源厅关于五原工业园区总体规划（2019-2035）的批复》对《五原工业园区总体规划(2019-2035)》进行了批复。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区已开展规划环境影响评价，名称为《内蒙古巴彦淖尔河套农畜产业开发区五原工业园环境影响区域评估报告》，规划审查机关为内蒙古自治区环境保护厅。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、拟建项目与园区规划符合性分析 拟建项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区，土地性质为工业用地；本项目属于食品制造行业，属于园区规划中的农畜产品加工及衍生新兴产业，为园区的主导产业，拟建项目符合园区总体规划及产业定位。 2、拟建项目与《内蒙古巴彦淖尔河套农畜产业开发区五原工业园环境影响区域评估报告》的符合性分析 五原工业园区总用地面积为11.93km2，其中总建设用地面积为9.5485km2，农林地用地面积为2.2365km2，水域面积为0.0799km2，神域0.0651km2，为供电线路走廊。园区共包含两个组团，五原工业园区组团西至西环路以西约800m，东到荣丰路，南至212省道，北二份子渠，规划总建设用地面积为8.1868km2；鸿鼎工贸园组团位于五原工业园区组团东北方向，规划总建设用地面积为1.3617km2。 园区产业布局：园区的主导产业为农畜产品加工及衍生新兴产业、机械制造产业以及商贸物流与电子商务产业。 园区产业空间布局：园区产业按类型划分为13个产业片区，分别为五原工业园区组团的2片农副产品加工区、资源循环利用区、衍生新兴产业培育区、现代商贸物流区、轻工产业区、小微企业和大学生创业园、农机制造产业园、河套电子商务园、综合服务中心和科技孵化区，以及鸿鼎工贸园组团的农副产品加工区和农产品贸易和初加工区。 1）产业规划 ①农畜产品加工及衍生新兴产业 突出“葵花第一县”品牌效应，进一步完善葵花（南瓜）籽研发、推广、加工、交易（出口）链条;并从传统的农畜产品加工产业中衍生出一批具有高科技含量和发展前景的新兴产业，包括新能源产业、新材料产业、新型建材产业和农业高新技术开发产业等。 ②机械制造产业:重点开发服务农村农业的非通用农产品加工配套机械，鼓励发明制造像比重机、虫眼机这样的专利产品，推动科技创新，推进农产品加工智能化。 ③商贸物流与电子商务产业 规划构建园区商贸物流内外层级结构，并使电子商务平台贯穿其中。 综上所述，本项目位于五原县工业园区，根据《内蒙古巴彦淖尔河套农畜产业开发区五原工业园环境影响区域评估报告》，园区产业定位主导产业为农畜产品加工及衍生新兴产业、机械制造产业以及商贸物流与电子商务产业。拟建项目生产线原料为黄豆等农产品，属于园区规划中的农畜产品深加工产业；同时项目位于农畜产品加工区，因此拟建项目的建设符合园区总体规划。 通过现场踏勘、环境质量现状监测和污染源调查可以看出，厂址未占用水源保护区、自然保护区、基本农田保护区等国家或地方法律规定的或是县以上人民政府划定的需特殊保护的环境敏感区，没有经过生态敏感与脆弱地区。本项目厂址选择符合当地规划要求，交通运输条件便利，项目厂址选择合理。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及其他符合性 1.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，拟建项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，故属于国家政策允许类项目；且拟建项目已经取得了五原县发展和改革委员会的备案告知书，备案号为：2205-150821-04-01-662511（见附件）。因此，拟建项目的建设符合我国现行产业政策的相关要求。 1.2选址合理性 拟建项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区农畜产品加工区。项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域等敏感区域。项目运营期生产过程产生的废气、噪声经采取治理措施后，对周围环境影响较小；废水得到合理净化；固废均合理处置。项目拟采取措施后污染物对外环境的影响较小，从环保角度，厂址选择合理。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据巴彦淖尔市人民政府出具的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号）生态环境分区管控体系：全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 拟建项目位于巴彦淖尔市五原工业园区，属于重点管控单元，不在五原县生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 拟建项目所在地巴彦淖尔市五原县2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断五原县为达标区。 拟建项目运营期废气经处理后，均达标排放；厂界噪声预测值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。 因此，拟建项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响，项目所在地环境质量可维持现有水平，拟建项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 拟建项目运行中消耗一定量水、电等资源，消耗量相对区域资源总量较少，拟建项目的建设满足区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 拟建项目厂区位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区食品园区内，根据巴彦淖尔市环境分区管控单元，属于五原县工业园区环境管控单元，管控单元类别为重点管理单元，拟建项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1 巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型 管控要求 拟建项目情况 符合性 总体要求 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。 1、拟建项目位于五原工业园区内，不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。 2、拟建项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、拟建项目所在地巴彦淖尔市五原县为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、拟建项目位于五原县工业园区内，用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田；拟建项目生产原料为黄豆等农产品属于园区规划中的农畜产品生加工及衍生类产业，且本项目位于园区的农畜产品加工区，且已经去得了建设用地规划许可证，因此项目的建设符合园区的相关规划及定位。 5、拟建项目不属于矿山企业。 6、拟建项目符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。拟建项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、拟建项目不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，拟建项目应编制环境影响报告表，根据预测，拟建项目各污染物均可达标排放。 表2 巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元名称 管控要求 拟建项目落实情况 符合性 五原县工业园区 空间布局约束 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。 2、原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水项目。 3、新建、改建、扩建工业项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。 4、严格控制高能耗、高物耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及其他具有重大环境风险建设项目的环评审批。 5、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，有序推进区域内行业企业提标升级改造。 1、拟建项目位于巴彦淖尔市五原工业园区，厂区土地性质为工业用地，已取得了五原县工业园区管委会出具的入园协议，符合园区产业定位、总体规划。 2、拟建项目不属于“两高”项目，符合园区产业定位、总体规划。 3、拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故拟建项目属于国家政策允许建设的项目。 项目已经取得了五原县发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》。 拟建项目为工业项目，不涉及重大环境风险问题 5、拟建项目运营期产生的废气、废水、噪声和固废，经过采取合理的污染防治措施后，均可达标排放。 符合 污染物排放管控 1、禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。 2、对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。 3、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理)，未达到工业园区集中处理设施〈不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。 4、农畜产品加工、食品加工等行业应严格落实水污染物排放总量控制及排污许可要求。 5、包装印刷行业应加强挥发性有机物排放管控。 6、加强挥发性有机物和恶臭气体防治。应从废水的产生、处理和排放进行全过程控制，优先采用清洁生产技术，提高资源、能源利用率，减少污染物的产生和排放。 1、拟建项目新建了1t/h生物质锅炉和2t/h天然气锅炉，废气的排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 2、拟建项目属于食品制造工业，原料的运输、装卸、储存、转移和工艺过程产生的粉尘不排放。 3、拟建项目产生的生产废水排入厂区自建的污水处理站进行处理后，经污水管网，排入五原县城镇污水处理厂。 4、拟建项目产生的生产废水经厂区自建的污水处理站处理后，排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和五原县城镇污水处理厂进水水质标准。 5、拟建项目不属于包装印刷行业。 6、拟建项目产生的污水处理站恶臭气体通过洒除臭剂和封闭构筑物等方式进行去除，排放标准可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 符合 环境风险防控 加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定环境风险事故防范和应急预案。 1、园区配套设置了突发环境事件应急防控体系。 2、根据排污许可管理名录，拟建项目属于简化管理的排污单位，企业应按照相关规定申请排污许可证，并进行自行监测。 3、企业运营期应编制环境突发事故应急预案。 符合 资源利用效率要求 1、除食品和制药行业外，禁止使用地下水建设高耗水工业项目;工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。 2、新建、扩建"“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。3、提高工业企业用水用能效率。 1、拟建项目生产用水采用园区供水管网统一供给。 2、拟建项目生产用水、生活用水采用园区供水管网统一供给。 3、拟建项目不属于“两高”项目。 4、拟建项目生产废水主要为设备清洗废水和地面清洗废水，经厂区自建的污水处理站处理后，排入城镇污水处理厂。 符合 根据巴彦淖尔市人民政府出具的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号），本项目属于五原县工业园区环境管控单元，管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码ZH15082120001，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。 因此，拟建项目符合三线一单管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1项目基本情况 拟建项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区内的农畜产品加工区，厂址中心坐标为东经108°17′5.478″，北纬41°03′7.114″。拟建项目北侧为空地，南侧为正大饲料厂，西侧为空地，占地面积为30亩（20000.02m2），项目已经取得了五原县发展改革委员会的备案告知书，项目代码为：2205-150821-04-01-662511（见附件2），且在五原县第六次常务会上，同意了五原县金富河调料有限公司建设年产5000吨调味品项目的建设（见附件3）。 1.2建设规模 拟建项目建设规模为年产调味品5000吨，共设置了1整条生产线，分为不同的生产板块，主要包括：原料预处理、制曲、炒制、打椒、灌装、包装等。主要产品为豆瓣酱、豆瓣辣酱、鲜辣酱、油辣椒、熟酱。产品方案见下表1。 表1 产品方案一览表 产品名称 数量 单位 包装形式 豆瓣酱 1500 t 塑料瓶装、塑料袋装、玻璃瓶装 豆瓣辣酱 1500 t 塑料瓶装、塑料袋装、玻璃瓶装 鲜辣酱 1500 t 塑料瓶装、塑料袋装、玻璃瓶装 油辣椒、熟酱 500 t 塑料瓶装、塑料袋装、玻璃瓶装 1.3建设内容 拟建项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程以及配套的环保工程。项目组成见表2。 表2 拟建项目组成一览表 类别 名称 工程内容 主体工程 1#车间 建筑面积为6500㎡，占地面积约为4300m2，位于厂区中西北侧，混凝土钢结构，主要包含制曲线和产品生产线。制曲线的生产的设备包括输送机、大豆清洗机、浸泡框、蒸锅、和面机、蒸面机、摊凉机、和面提升机、曲床、曲输送机、盐水搅拌罐、翻曲机、行走小车等，生产设施有晒酱池等。产品生产线的设备包含原料清洗机、洗菜池、切菜机、切肉机、绞肉机、粉碎机、切片机、斩拌机、煮椒机、配料车、配料工作台、配料罐、胶体磨、炒锅、暂存罐、 运输小车、灌装机、打包机等。 新建 2#车间 建筑面积为4000m2，占地面积约为2000m2，位于1#车间的南侧，主要用途为常温成品存放，建筑面积1000m2，包装材料存放区建筑面积1000m2，常温原材料（除鲜辣椒以外的原料）存放区建筑面积2000m2（其中包含1000m2冷库）。 新建 3#车间 建筑面积为3200㎡，占地面积为1600m2，位于2#车间的东侧，主要用于原材料的挑选，去杂，分级等。 新建 储运工程 库房 建筑面积为4300㎡，占地面积为4300㎡。位于1#车间东侧。主要用于储存辣椒等原料。主要包含打椒线。打椒线的设备包含输送机、风选机、清洗机、脱水机、粉碎机、加盐机、提升机、搅拌机、输送泵等，设施有储酱池、储酱罐等。 新建 原料库 位于2#车间内，建筑面积为2000㎡（其中包含1000㎡冷库），用于储存原料。 成品库 小成品库建筑面积约为200m2，位于1#车间内。用于储存产品。大成品库建筑面积1000m2，位于2#车间内。 新建 灰渣库 占地面积为20m2，位于厂区内，用于暂存生物质锅炉产生的炉渣。 新建 生物质燃料储存库 占地面积为20m2，位于锅炉房内，用于暂存生物质燃料。 新建 一般固废暂存间 占地面积为10m2，位于1#生产车间内，用于暂存生产产生的一般固体废弃物。要求地面做一般防渗措施，防渗系数满足≤1×10-7。 新建 危废暂存间 占地面积为10m2，位于综合办公楼内1层，用于暂存危险废物。要求墙裙及地面做重点防渗措施，防渗系数满足≤1×10-10。 新建 辅助工程 办公楼 位于厂区西北角，建筑面积约900㎡，占地面积约为300m2，用于日常办公。 新建 公用工程 供电 由工业园区电网供给，用电量为20×104kWh/a。 依托五原工业园区供电管网 供水 由业园区供水管网供给，生活用水量为450m3/a，生产用水量为30000m3/a，全年总用水量为30450m3/a。 依托五原工业园区供水管网 排水 拟建项目运营期生产废水排入厂区自建的污水处理站进行处理，处理达标后排入污水管网，最终进入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）；生活污水经厂区化粪池进行收集，通过污水管网，最终进入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）。 新建 供暖 目前工业园区的天然气管网尚未铺设完毕，厂区建成后，为了保障员工及生产区域的供暖问题，设置了一台1t/h的生物质燃料锅炉进行供暖，供暖面积为9000m2。 新建 热源 项目另建设了一台2t/h的天然气锅炉，用于为生产线提供蒸汽，天然气的使用量为32×104Nm3/a。 新建 污水处理站 位于厂区内，占地面积约为100m2，主要设备包括泵、储水池、调节池、缺氧池、厌氧池、好氧池、兼氧池、污泥脱水机、储泥池和沉淀池等。用于处理拟建项目运营期产生的生产废水，处理规模为100m3/d，采用的处理工艺为生化处理工艺，可以满足拟建项目的生产需求。 要求储水池、调节池、好氧池、厌氧池、缺氧池、兼氧池、储泥池和沉淀池全部做一般防渗处理，防渗措施采用P8抗渗混凝土，其渗透系数可满足≤1×10-7cm/s。 新建 消防水池 位于地下，容积为150m3，要求消防水池做一般防渗处理，防渗措施采用P8抗渗混凝土，其渗透系数可满足≤1×10-7cm/s。 新建 锅炉房 位于厂区内，占地面积约为50m2。锅炉房内共设置2台锅炉，分别为1台2t/h天然气锅炉和1t/h的生物质燃料锅炉。采用的热源分别为天然气和生物质燃料其中生物质燃料锅炉主要用于厂区供暖，天然气锅炉主要用于为生产线提供热源。 新建 环保工程 废气 锅炉废气 锅炉废气由1根8m高的排气筒达标排放。 新建 污水处理站恶臭 污水处理站产生的恶臭气体，由于产生量较小，通过洒除臭剂等方式，废气最终以无组织形式逸散。 新建 废水 生产废水 拟建项目生产废水主要为软水制备废水、锅炉排水、原料清洗废水、浸泡废水、蒸煮废水、地面清洗废水和设备清洗废水，经过厂区污水处理站处理达标后，排入污水管网后进入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）进行最终处置。 新建 生活污水 生活污水排入防渗化粪池进行收集，通过污水管网，最终进入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）。 新建 噪声 噪声源主要为粉粹机、灌装机、输送机、和面机、提升机和泵等设备产生的噪声，设备噪声在75~90dB(A)之间，将设备置于全封闭厂房内，对于噪声大的设备设置减振垫和消声器等措施来减轻噪声对外环境的影响。 新建 固废 生活垃圾 厂区设置多个垃圾桶，生活垃圾经过收集后，定期委托环卫部门进行处理。 新建 一般固废 项目运营期产生的固体废物主要包括废包装材料、沉淀池污泥、炉渣、废活性炭、废石英砂、废RO膜、废PP棉和酸碱溶液包装桶。 废包装袋暂存于一般固废暂存间，定期外售；沉淀池污泥可作为建筑材料，定期外售；除尘灰和炉渣分别集中收集后，作为有机肥施用于农田；酸碱溶液包装桶集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置。 新建 2、生产设备 拟建项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量 单位 产品生产线 1 原料清洗机 / 2 台 2 洗菜池 / 1 台 3 切菜机 / 2 台 4 切肉机 / 1 台 5 绞肉机 / 1 台 6 粉碎机 / 1 台 7 切片机 / 1 台 8 斩拌机 / 1 台 9 煮椒机 / 1 台 10 配料车 / 10 台 11 配料工作台 / 4 台 12 配料罐 / 8 台 13 胶体磨 / 2 台 14 炒锅 / 12 台 15 暂存罐 / 10 台 16 运输小车 / 10 台 17 灌装机 / 10 台 18 打包机 / 10 台 制曲线 1 输送机 / 1 台 2 大豆清洗机 / 1 台 3 浸泡框 / 12 台 4 蒸锅 / 2 台 5 和面机 / 1 台 6 蒸面机 / 1 台 7 摊凉机 / 2 台 8 和面提升机 / 1 台 9 曲床 / 12 台 10 曲输送机 / 4 台 11 盐水搅拌罐 / 1 台 12 翻曲机 / 2 台 13 行走小车 / 2 台 打椒线 1 输送机 / 4 台 2 风选机 / 4 台 3 清洗机 / 4 台 4 脱水机 / 4 台 5 粉碎机 / 4 台 6 加盐机 / 4 台 7 提升机 / 4 台 8 搅拌机 / 4 台 9 输送泵 / 8 台 软水制备 1 软水设备 YJ-R0-E1 3吨单级反渗透水处理设备 1 台 污水处理厂 1 储水池 / 1 座 2 调节池 / 1 座 3 好氧池 / 1 座 4 厌氧池 / 1 座 5 兼氧池 / 1 座 6 污泥脱水机 / 1 台 7 储泥池 / 1 座 8 沉淀池 / 1 座 8 泵 / 1 台 3、原辅材料及能源消耗情况 3.1原辅材料 拟建项目生产所用原辅材料消耗情况见表4。 表4 项目原辅材料用量一览表 序号 名称 数量 规格 最大储存量 储存天数 储存方式 储存位置 豆瓣酱、豆瓣辣酱、鲜辣酱、油辣椒、熟酱 1 辣椒 3500 / 4000 365天 腌制 库房 2 大豆 600 / 120 60天 / 原料库 3 食用盐 500 / 100 60天 / 原料库 4 食用植物油 100 / 20 60天 / 原料库 5 食用香油 50 / 10 60天 / 原料库 6 面粉 100 / 20 60天 / 原料库 7 蒜 200 / 100 180天 / 原料库 8 葱 50 / 10 30天 / 原料库 9 姜 50 / 10 30天 / 原料库 10 香菇 10 / 2 60天 / 原料库 11 肉 80 16 60天 / 原料库 12 添加剂 5 / 1 60天 / 原料库 13 防腐剂 5 / 1 60天 / 原料库 14 谷氨酸钠（味精） 10 / 2 60天 / 原料库 15 种曲 8 / 2 60天 / 原料库 污水处理站 1 酸 10t/a 1kg 2t 30天 桶装 污水处理站 2 碱 10t/a 1kg 2t 30天 桶装 污水处理站 3 PAC 30t/a 50kg 50kg 100天 编织袋 污水处理站 4 PAM 10t/a 25kg 50kg 100天 黄色牛皮纸袋 污水处理站 5 次氯酸钠 4t/a 25kg 50kg 100天 桶装 污水处理站 PAC：聚合氯化铝（PAC）是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。拟建项目使用固态PAC作为净水剂。 PAM：聚丙烯酰胺（PAM）是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用， 使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果 PAM 作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 次氯酸钠：化学式 NaClO，危险性类别为腐蚀品。微黄色(溶液)或白色粉末(固体)， 有似氯气的气味。沸点 102.2°，密度 1.10g/cm3，不稳定，见光分解，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。 3.4能源消耗情况 拟建项目能源消耗情况见下表5。 表5 项目能源消耗情况一览表 序号 名称 数量 单位 备注 1 水 30450 m3/a 由园区供水管网供给 2 电 60×104 kWh/a 由园区电网供给 3 生物质燃料 250 t/a 购买 4 天然气 32×104 Nm3/a 由园区天然气管网提供 4、公用工程 4.1给水 （1）生产用水 拟建项目生产用水包括软水设备用水、原料清洗用水、生物质燃料锅炉用水、天然气锅炉用水、豆瓣酱原料蒸煮用水、和面用水、设备清洗用水和地面清洗用水。 自来水： ①地面清洗用水 据企业提供资料可知，项目生产车间采用自来水冲洗地面，每天清洗1次，车间清洁用水按照3.4L/m2进行估算，生产区域面积为7900m2，则生产车间地面清洁用水量为8058m3/a； ②设备清洗用水 根据企业提供资料可知，设备每天清洗一次，每次清洗水用量为10m3，则清洗用水为3000m3/a。 ③设备冷却水 根据生产工艺可知，豆瓣酱在调配工序，需要对夹层锅通水冷却，冷却水可以循环使用，循环水量为15000m3/a，在循环过程中部分水会自然蒸发损耗，因此，需要及时补充新鲜水量，补充水量为600m3/a。 ④软水设备用水 根据企业提供的资料可知，1台制备软水的软水制水设备用水量为63.14m3/d，因此，纯水机制备纯水的用水量为63.14m3/d（18942m3/a）。 软水制备工艺见下图： 图1 软水制备工艺流程图 软水： ①生物质燃料锅炉用水 根据企业提供资料可知，设置了1台1t/h的生物质燃料锅炉为厂区提供供暖，根据企业生产情况及北方供暖情况可知，企业供暖期限只有2个月，由于供暖锅炉用水可以循环使用，循环水量为4800m3/a，则补充新水量为144m3/a。 ②天然气锅炉用水 天然气锅炉主要为生产线提供蒸汽，企业设置了1台2t/h的天然气锅炉，天然气锅炉用水量为16m3/d（4800m3/a）。 ③原料清洗用水 根据企业介绍可知，原料清洗用水量为12m3/d（3600m3/a）。 ④豆瓣酱原料蒸煮用水 根据企业介绍可知，豆瓣酱原料蒸煮用水为23.493m3/d（7048m3/a）。 ⑤和面用水 根据企业介绍可知，和面用水用水量为1550m3/a。 ⑥黄豆浸泡用水 根据企业介绍可知，原料预处理阶段需要将清洗干净的黄豆进行浸泡，使其皮肉分开，增重，黄豆浸泡用水为1800m3/a，黄豆会携带走48%的水分剩余的水分排入污水处理站，进行处理。 因此，拟建项目生产用水量为30000m3/a，由园区供水管网供给。 （2）生活用水 根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15T385-2020），生活用水定额为50L/人•d，拟建项目劳动定员为30人，则年用水量450m3/a（1.5m3/d）。 4.2排水 （1）生产废水 拟建项目运营期产生的生产废水主要包括软水制备废水、锅炉排水、原料清洗废水、浸泡废水、蒸煮废水、地面清洗废水和设备清洗废水。生产废水产生量为87.78m3/d（26333.5m3/a），全部排入厂区污水处理站进行处理，达标后的外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求，排入污水管网，最终进入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）。 （2）生活污水 生活污水按生活用水量的80%计，生活污水产生量为360m3/a（1.2m3/d）。生活污水排入厂区防渗化粪池内，经污水管网排入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）。 项目水平衡内容见表6，水平衡图见图1。 表6 拟建项目水平衡一览表（单位：m3/d） 类别 项目名称 薪水用量 损耗量 循环水量 排水量 排放去向 生产 设备清洗 10 0.2 / 9.8 排入厂区自建的污水处理站内，处理后的达标废水排入污水管网，最终进入五原县城镇污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）。 地面清洗 26.86 0.537 / 26.322 设备冷却 2 2 15000 0 软水制备 63.14 0 / 63.14 软水制备系统 原料清洗 12 0.24 / 11.76 黄豆浸泡 6 2.88 / 3.12 蒸煮 23.493 23.493 / 0 和面 5.167 2.067 / 3.1 生物质锅炉 0.48 0 4800 0.48 天然气锅炉 16 14.4 / 1.6 生活 生活用水 1.5 0.3 / 1.2 排入厂区化粪池进行收集，通过污水管网，最终进入五原县城镇污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）。 合计 102 46.117 19800 56.782 图1 拟建项目水平衡图（单位m3/d） 4.2供电 项目用电由园区电网进行供给，用电量为60×104kWh/a，能满足拟建项目生产及生活用电。 4.3供暖 拟建项目办公楼与生产区均采用生物质燃料供暖。 4.4供气 拟建项目天然气由园区天然气管网供给，天然气年使用量为32×104Nm3/a。 5、工程投资 拟建项目总投资为4100万元，其中环保投资为57.4万元，环保投资占总投资的1.4%。 6、总平面布置 拟建项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原工业园区内的农产产品加工区，其平面布置根据生产特点，结合地形、地质等自然情况，并依据防火、消防、安全、环保卫生等规范，本着节约用地、经济合理的原则进行总平面布置。在总平面布置时大致分成三个区域：生产区域、仓储区域、产品展销区域和行政办公区域。项目厂区平面布置图见附图2。 7、工作制度及劳动定员 拟建项目年工作时间为300天，单班制，每班工作8个小时，劳动定员30人，其中生产人员为20人，管理及技术服务人员10人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 1.1工艺流程 图1 施工期工艺流程及产污环节图 1.2产排污环节 1.2产排污环节 施工期产污环节要有以下方面： （1）废气：①基础挖掘产生的施工扬尘，污染因子为颗粒物；②车辆运输产生的扬尘，污染因子为颗粒物；③施工机械产生的废气，污染因子为CO、NOx、THC等。 （2）废水：施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水，主要污染因子包括SS、BOD5、COD、氨氮。 （3）噪声：施工期噪声主要为施工车辆、施工机械以及设备安装调试产生的噪声。 （4）固体废物：施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，以及施工过程中的产生的建筑垃圾。 二、运营期生产工艺流程 2.1运营期生产工艺流程 拟建项目生产工艺主要分为：豆瓣酱生产工艺、鲜辣酱生产工艺和油辣椒生产工艺。其中豆瓣酱和豆瓣辣酱的制作工艺相同，油辣椒和熟酱的制作工艺相同。 2.1.1豆瓣酱生产工艺 （1）原料筛选、清洗 将大豆放入大豆清洗机内，加入清水没过黄豆15公分以上，搅拌清洗除杂。 （2）原料预处理 将洗干净的大豆放入浸泡框中，加清水浸泡，清水:黄豆=3:1(重量比)；一般冬季浸泡14小时，春秋季浸泡11小时，夏季浸泡10小时，可以根据浸泡质量适当延长或缩短浸泡时间。浸泡至黄豆内无夹心，中心吸饱水分，豆粒膨胀无皱纹，有弹性，两指捻挤，皮肉容易分开，重量增至原来的2.0倍左右，浸泡后黄豆水分应达到48-60%。 （3）原料蒸煮 采用常压蒸煮，每锅蒸黄豆1200公斤，蒸60分钟，焖15-20分钟。可以根据熟豆的情况，适当延长或缩短焖豆的时间。蒸熟的黄豆，以豆粒全部均匀熟透，色呈淡褐色，有熟豆特有的香气，颗粒保持完整，挤压可成泥为准。 （4）制曲 蒸出的黄豆摊开后，均匀的撒上面粉，面粉用量为:大豆:面粉=6:4(重量比)，即每锅熟豆撒面粉800公斤，翻拌两遍后，自然冷却。当豆面混料6-9月冷却到38-40℃，其他月份冷却到36-38℃时，将种曲均匀的撒在豆、面混料的表面，翻拌使其充分混合。种曲用量为混合料的0.3%，种曲使用前，先用5倍量的面粉搓碎混合，以利于接种均匀。接种好的曲料通过上料车送入曲池，入池要快，时间不超过30分钟，要求厚薄均匀，疏松一致。料层厚度控制在30公分以内，入池水分为43-48%。 （5）晒制发酵 制曲完成后，与煮好的黄豆混合，使其温度在30-33℃，不超过35℃。入池第1、10、20、30天搅拌一次，搅拌要彻底、均匀。前发酵期为30天。 （6）调配 调配人员按配方和调配工艺要求将防腐剂、其他添加剂配料加热溶解；加热到炒锅中间的酱（温度最低部分）的温度到75℃，加入所需的已溶解好的防腐剂和添加剂溶液；停止加热，保温维持30分钟。夹层锅通水冷却，冷却到夹层锅中间的酱的温度35℃时，停止搅拌和冷却。 （7）检验 检验周期：成品豆瓣酱包装前逐批检验。检验要求:成品豆瓣酱:水分≤65%;氨基酸态氮（以氮计）≥0.5%。对发酵好的豆瓣酱取样检测，检测合格后进入灌装工序。不合格豆瓣继续进行发酵,该工序无不合格豆瓣产生。 （8）包装 经检验达到豆瓣酱标准后，当天向包装工序移交，灭菌后的豆瓣酱必须24小时内包装完。 豆瓣酱生产工艺流程及产排污节点图见图2。 图2 豆瓣酱生产工艺流程及产排污节点图 2.1.2鲜辣酱生产工艺 将购置回来的原料进行筛选清洗、粉碎、储藏发酵、调配、成品生产、等工序最终生产出成品，成品经过检验后，最终入库。 鲜辣酱生产工艺流程及产排污节点图见下图3。 图3 鲜辣酱生产工艺流程及产排污节点图 2.1.3油辣椒和熟酱生产工艺 将购置回来的原料进行筛选、清洗，清洗后的原料进行预处理（腌制），处理后进行炒制，最终生产出成品，成品经过检验后，最终入库。 油辣椒生产工艺流程及产排污节点图见下图4。 图4 油辣椒和熟酱生产工艺流程及产排污节点图 2.2产污环节 运营期产污环节主要有以下几个方面： （1）废气：拟建项目运营期产生的废气主要包括生物质燃料锅炉废气、天然气锅炉废气（SO2、NOx、烟尘）、炒制废气（油烟）、发酵废气（臭气浓度）和污水处理站恶臭气体（主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度）。 （2）废水：拟建项目运营期产生的废水主要为生产废水和生活污水。其中生产废水包括浸泡废水、原料清洗废水、地面冲洗废水、设备清洗废水、软水制备废水和锅炉排水。 （3）噪声：拟建项目运营期噪声主要为生产设备产生的运行噪声。 （4）固体废物：拟建项目运营期产生的固体废物主要为废包装材料、污水处理站污泥、炉渣、废石英砂、废活性炭、废PP面、废RO膜、酸碱废包装容器以及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1项目所在区域达标判定 （1）基本污染物环境质量现状 拟建项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 拟建项目所在区域达标判定引用2021年巴彦淖尔市大气公报中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，经统计，引用点位基本污染物年均质量浓度和相应百分位数日平均或8h平均浓度，见下表： 表1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17 60 28.33 达标 NO2 年平均质量浓度 21 40 52.5 达标 PM10 年平均质量浓度 61 70 87.1 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 68.6 达标 O3 第90百分位数8小时平均 132 160 82.5 达标 CO 第95百分位数日平均 1.8mg/m3 4mg/m3 45.0 达标 项目各污染物浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，因此，项目所在地为达标区。 （2）项目所在地区其他污染物环境质量现状 为掌握评价区环境质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，拟建项目大气环境质量H2S、NH3和臭气浓度引用《五原县润海源实业有限公司年屠宰8000万只肉鸡项目（二期）环境影响报告书》监测数据，监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司，监测时间为监测时间2021年4月16日~2021年4月22日。监测点位布设情况见表10，现状监测结果见表2。 表2 拟建项目环境空气质量现状监测布点情况一览表 序号 监测点名称 相对拟建项目厂址位置 监测项目 备注 1# 润海源实业有限公司一期工程厂址 西北侧4.27km H2S、NH3 引用 2# 润海源实业有限公司二期工程厂区下风向 西北侧4.27km 臭气浓度 引用 表3 引用位点监测结果 引用点位 取样时间 污染物 标准值 （mg/m3） 现状浓度范围（mg/m3） 最大占标率 达标情况 润海源实业有限公司一期工程厂址 1小时平均 NH3 0.2 0.01L—0.026 13% 达标 1小时平均 H2S 0.01 0.001L / 达标 润海源实业有限公司二期工程厂区下风向 1小时平均 臭气浓度 / 11~15 / 达标 根据检测结果可知，监测点NH3、H2S及臭气浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 拟建项目位于巴彦淖尔市五原工业园区，根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和村庄等保护目标；500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 1.1施工期 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4。 表4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染源 表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 1.2运营期 拟建项目运营期产生的废气主要有锅炉废气和污水处理站产生的恶臭。 有组织废气 拟建项目运营期产生的有组织废气主要为锅炉废气。天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放标准限值；生物质燃料锅炉废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。 表5 拟建项目天然气锅炉废气排放标准 污染工序 污染物 执行标准 排放浓度（mg/m3） 锅炉 颗粒物 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 20 SO2 50 NOx 200 表6 拟建生物质燃料锅炉废气排放标准 污染工序 污染物 执行标准 排放浓度（mg/m3） 锅炉 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120 SO2 550 NOx 240 （2）无组织废气 拟建项目运营期产生的无组织废气主要为污水处理站恶臭气体，其排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表1恶臭污染物厂界标准值要求。 表6 拟建项目污水处理站恶臭气体排放标准 污染工序 污染物 执行标准 排放量（kg/h） 污水处理站 H2S 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 0.06 NH3 1.5 臭气浓度 20 2、废水排放标准 拟建项目运营期产生的废水主要包括生产废水和生活污水。生活污水经厂区化粪池收集后排入污水管网，生产废水经厂区自建的污水处理站处理后，排入污水管网，最终进入城镇污水处理厂。 生活污水和生产废水的排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值。排放具体标准值见表7。 表7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 项目 标准值 执行标准 pH 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 色度 / BOD5 300 COD 500 SS 400 NH3-N / 动植物油 100 3、噪声排放标准 3.1施工期 拟建项目施工期的场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表8。 表8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：LAeq：dB(A) 昼间 夜间 70 55 3.2营运期 拟建项目运营期的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表9。 表9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：LAeq：dB(A) 标准类别 标准值 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物标准 拟建项目一般工业固体废物暂存间贮存，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；一般固体废物分类、代码执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39189-2020）中有关规定。 危险固体废物分类执行《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；危险废物暂存间贮存，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013)的有关规定。 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 目前总量控制指标为氮氧化物（NOx）。 拟建项目运营期产生的锅炉废气，污染物为颗粒物、SO2、NOx。运营期产生的废水包括生活污水和生产废水，其中含有化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。由于生产废水和生活污水经处理后进入五原县城镇污水处理厂，因此不涉及COD和BOD的总量；锅炉废气产生的SO2产生量为0.553t/a，因此也不涉及总量。 拟建项目总量控制指标见表10。 表10 项目运营期主要污染物产生量一览表 类别 污染物名称 排放量 总量控制指标建议值 废气 NOx 0.853t/a 0.853t/a 因此，拟建项目建议总量控制指标为：NOx：0.625 t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境保护措施 1.1 施工期大气环境保护措施 在整个施工期，产生扬尘的作业有道路的硬化以及设备的安装过程。施工期降低扬尘污染采取的环保措施如下： ①在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。 ②禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。同时应加强施工管理，合理安排建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放的管理，汽车运输沙土和建材时也采取相应的措施。 ③加强施工管理，使设备和车辆处于良好的运行工况，并使用符合相关标准的燃料，可进一步减少尾气的排放，对周围环境影响轻微。 1.2 施工期水环境保护措施 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水，拟建项目施工人员共计10人，生活用水按60L/人.d计，生活用水产生量为0.6m3/d，生活污水排放系数为0.8，拟建项目施工期约为390天，生活污水产生总量为187.2m3，拟建项目施工人员均为就近雇佣，产生的生活污水排入自建的简易旱厕，定期委托环卫部门清掏。施工废水产生量为0.5t，施工废水水质简单，以SS为主，经简易沉淀池收集后，用于厂区洒水抑尘。 生活污水，主要由于施工队伍的生活活动造成的，经厂内污水设施处理后排放。 施工现场清洗废水，其中含有较多的泥土和砂石，经沉砂池沉淀后，作为道路抑尘用水。 由于施工期影响是短暂的，经上述处理措施后，不会对外环境产生明显影响。 1.3 施工期声环境保护措施 施工期噪声主要来源于各类施工机械设备，具体可分为施工车辆噪声和设备安装调试噪声。 （1）施工车辆噪声治理措施 施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。根据同类建筑项目，施工单位应严格按照施工规范加以控制，对环境噪声污染严重的落后施工车辆和施工方式实行淘汰，并于施工前在厂界建设围墙，合理安排施工车辆作业区域，尽量使施工车辆在建设厂区中部区域运行，加强施工人员的管理，做到文明施工，合理安排施工时间，禁止夜间施工，经过上述防治措施，施工期间产生的噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求（昼间≤70dB(A)）。且施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。 （2）设备安装调试噪声治理措施 项目设备安装调试期间噪声源主要来自于切割机、钻孔设备、打磨机、抛丸机、成型机、折弯机等设备运行噪声，生产设备位于封闭式车间内，并在生产设备上安装基础减震设施，且设备调试周期短，在采取以上降噪措施后，预计设备调试噪声对周边环境影响较小。 1.4 施工期固体废物影响分析 施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。 建筑垃圾：主要为水泥残渣，为一般固废，应及时清运处理，不会对周围环境产生较大的影响。 生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量按照0.5kg/人.d计，施工人员共10人，生活垃圾产生量为1.8t/d。产生的生活垃圾由环卫部门来收集，统一处置，不允许随意抛弃。施工期固体废物不会周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1废气产排情况 （1）生物质燃料锅炉废气 拟建项目建设一座锅炉房，内设1台1t/h的生物质燃料锅炉，用于办公区和部分生产区域取暖。燃烧产生的废气主要为SO2、NOX和烟尘等，生物质燃料的使用量为250t/a，风机风量为2000m3/h，由1根20m高的排气筒（DA001）进行排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430锅炉产排污量核算系数手册”产污系数取值情况见下表1。 表1 锅炉产排污系数 原料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 备注 生物质燃料 层燃炉 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240 《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册 SO2 千克/吨-原料 17S 颗粒物 千克/吨-原料 0.5 NOX 千克/吨-原料 1.02 注：*产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1. 生物质燃料锅炉废气中各污染物的排放量见下表2。 表2 拟建项目锅炉产排污情况表 产生单位 污染物 燃气量（t/a） 废气量（m3/a） 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放浓度(mg/m3) 标准(mg/m3) 锅炉房 SO2 250 156×104 0.425 0.425 88.5 550 NOX 0.128 0.128 26.5 240 颗粒物 0.255 0.255 53.0 120 根据表2，生物质燃料锅炉废气中的SO2、NOx和颗粒物的排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。 （2）天然气锅炉废气 拟建项目设置了1台2t/h的天然气锅炉用于提供生产需要的蒸汽，锅炉燃烧产生的废气主要为SO2、NOX和烟尘等，锅炉锅炉燃气废气由1根8m高的排气筒（DA002）进行排放。根据企业提供的资料可知，项目天然气的使用量为32×104Nm3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430锅炉产排污量核算系数手册”产污系数取值情况见下表3。 表3 天燃气锅炉产排污系数 原料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 备注 天燃气 燃气锅炉 工业废气量 标立方米/万立方米·原料 107753 《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册 SO2 千克/万立方米·原料 0.02S 《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ953-2018） NOX 千克/万立方米·原料 18.71 颗粒物 千克/万立方米·原料 2.86 注：*产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。 例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200,。项目天燃气S取200。 表4 本项目燃气锅炉产排污情况表 产生单位 污染物 燃气量（m3/a） 废气量（m3/a） 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放浓度(mg/m3) 标准(mg/m3) 燃气锅炉房 SO2 32×104 3448096 0.128 0.128 26.50 50 颗粒物 0.092 0.092 19.15 30 NOX 0.599 0.599 11.00 20 天燃气属于清洁能源，燃烧产生的废气污染物较少，根据表4，天燃气锅炉废气中的排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉的排放标准。 （3）炒制废气 由于有辣酱的产量较小，因此产生的炒制废气量较小，在这里不做定量分析。 （4）发酵废气 黄豆酱生产过程中的制曲和发酵工序会产生发酵废气，由于产生的量较小，在这里不做定量分析。 （5）污水处理站恶臭气体 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究处理：处理1g生化需氧量（COD）产生的氨气为0.0031g，硫化氢0.00012g。拟建项目COD处理量为35t/a，则氨气产生量为0.11t/a，产生速率为0.046kg/h；硫化氢产生量为0.0042t/a。产生速率为0.0018kg/h。由于产生量较小，在产臭区域投放除臭剂，最终以无组织形式逸散，排放标准满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表1恶臭污染物厂界排放标准限值要求。 拟建项目大气污染物产排情况汇总表见下表5。 表5 拟建项目大气污染物产排情况汇总表 生产工段 产排污环节 污染物种类 污染物产生量 排放形式 治理设施 污染物排放量 污染物排放浓度/速率 生物质燃料锅炉 锅炉 SO2 0.425t/a 有组织 通过1根20m高的排气筒直排 0.425t/a 88.5mg/m3、0.177kg/h 颗粒物 0.128t/a 0.128t/a 26.5mg/m3、0.128kg/h NOx 0.255t/a 0.255t/a 53.0mg/m3、0.106kg/h 天然气锅炉 锅炉 SO2 0.128t/a 有组织 由于天然气是清洁能源，通过1根8m高的排气筒直排 0.128t/a 26.50mg/m3、0.053kg/h 颗粒物 0.092t/a 0.092t/a 19.15mg/m3、0.038kg/h NOx 0.599t/a 0.599t/a 11.00mg/m3、0.022kg/h 废水处理 污水处理站 NH3 0.488t/a、46.33mg/m3 无组织 添加除臭剂 0.11t/a 0.046kg/h H2S 0.019t/a、1.67mg/m3 0.0042t/a 0.0018kg/h 拟建项目废气达标情况见下表6。 表6 废气污染物排放达标情况 编号 排气筒高度 污染物种类 排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 排放标准 是否达标 DA001 20m SO2 0.425 0.177 88.5 550mg/m3 达标 颗粒物 0.128 0.053 26.5 120mg/m3 达标 NOx 0.255 0.106 53.0 240mg/m3 达标 DA002 8m SO2 0.128 0.053 26.5 20mg/m3 达标 颗粒物 0.092 0.038 19.15 50mg/m3 达标 NOx 0.599 0.022 11.00 200mg/m3 达标 1.2废气治理措施的可行性 拟建项目生物质锅炉废气采用的废气防治措施为布袋除尘器，天然气锅炉采用的燃料天然气，为清洁能源，通过排气筒直排到大气中，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的相关要求。 拟建项目设置全封闭生产车间，整个生产过程在全封闭的情况下进行。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）提出的“公用单元-厂内综合污水处理站”的污染防治措施：投放除臭剂”可知，拟建项目采取的防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）中的相关要求。 采取以上措施后，天然气锅炉废气的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉的排放标准；生物质锅炉废气排放标准可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放标准限值要求；污水处理站恶臭气体的排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表1恶臭污染物厂界排放标准限值要求。因此，拟建废气治理措施可行。 1.3废气排放口情况 表7 排放口基本情况一览表 污染源 排气筒高度 内径 温度 编号 名称 类型 坐标 生物质燃料锅炉 20m 0.5m 70℃ DA001 生物燃料锅炉废气排气筒 一般排放口 108°17′5.478″41°03′7.114″ 天然气锅炉 15m 0.5m 70℃ DA002 天然气锅炉废气排气筒 一般排放口 108°17′5.478″41°03′7.114″ 1.4大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的规定，大气污染源监测计划详见表8。 表8 大气环境监测计划表 污染物名称 监测点位 监测项目 监测频次 大气污染物 有组织 生物质燃料锅炉废气排气筒 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 1次/半年 天然气锅炉废气排气筒 1次/半年 无组织 厂界上风向布设1个点 颗粒物、氨、硫化氢；臭气浓度 1次/半年 厂界下风向布设3个点 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 2.1废水产排情况分析 拟建项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 劳动定员为30人，年工作时间为300天。每人每天的用水量按50L计，则拟建项目生活用水量为450m3/a（1.5m3/d），产污系数按0.8计算，则拟建项目生活污水排放量为360m3/a（1.2m3/d）。 拟建项目生活污水中各污染因子排放量见表9。 表9 拟建项目废水中污染物排放情况一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 废水总量（m3/a） 排放浓度（mg/L） 350 240 143 33 300 360 排放量（t/a） 0.126 0.086 0.051 0.012 0.108 （2）生产废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“1469其他调味品、发酵制品制造行业系数手册”中的产污系数取值情况可知，不添加肉类制品的配料通过添加香辛料等碾磨、植物油炒制等加工的香辣酱、蘸水、红油豆瓣酱、豆豉酱、麻辣鲜等按香辣酱系数计；各种食用原料加肉、骨、香辛料等配料熬制的肉酱、火锅底料、肉味调味料、调味酱、开味酱、冷面汤、熬煮汤料及其制品等的系数以火锅底料系数计；辣椒油、花椒油、色拉油、胡椒油等，采取植物油炒制煎炸浸提工艺等产品的系数，按香辣酱系数乘以1/3计。 拟建项目豆瓣酱和豆瓣辣酱不添加肉类产污系数以鲜辣酱系数计算，鲜辣酱添加肉类产污系数以火锅底料系数计算；油辣椒以按香辣酱系数乘以1/3计系数计算，其产污系数及产生量的计算情况见下表10。 表10 其他调味品、发酵制品工业废水产污系数表 产品名称 污染物指标 单位 产污系数 产生量 香辣酱 工业废水量 t/t产品 5 15000 化学需氧量 g/t-产品 7.5×103 22.5 氨氮 g/t-产品 750 2.25 总氮 g/t-产品 2150 6.45 总磷 g/t-产品 150 0.45 火锅底料 工业废水量 t/t产品 7 10500 化学需氧量 g/t-产品 1.08×104 16.2 氨氮 g/t-产品 1260 1.89 总氮 g/t-产品 3.5×103 5.25 总磷 g/t-产品 210 0.315 油辣椒 工业废水量 t/t产品 1.667 833.5 化学需氧量 g/t-产品 2.5×103 1.25 氨氮 g/t-产品 250 0.125 总氮 g/t-产品 716.67 0.358 总磷 g/t-产品 50 0.025 合计 工业废水量 t/a / 26333.5 化学需氧量 t/a / 39.95 氨氮 t/a / 5.39 总氮 t/a / 12.058 总磷 t/a / 0.79 生产废水通过厂区设置的污水处理站进行预处理，生产废水的出水水质情况见下表。 表11 拟建项目运营期生产废水排污情况一览表 污染源名称 废水量(m3/a)） 污染物名称 进水情况 处理方式 出水情况 排放去向 mg/L t/a mg/L t/a 生产废水 26333.5 CODcr 1517.08 39.95 COD的去除效率为77%，氨氮的去除效率为70%，总氮的去除效率为84%，总磷的去除效率为73%。 348.92 9.19 排入污水管网，最终进入五原县城镇污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）。 氨氮 204.68 5.39 61.38 1.62 总氮 457.89 12.058 73.25 1.93 总磷 29.99 0.79 8.08 0.21 根据上表可知，拟建项目运营期产生的废水浓度符合五原县宏珠污水处理厂入厂要求，同时也符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求，对外界环境的影响较小。 2.2废水治理措施 （1）生活污水 拟建项目运营期产生的生活污水经厂区防渗化粪池收集后，排入污水管网，最终进入五原县宏珠污水处理厂。 （2）生产废水 拟建项目运营期产生的生产废水软水制备废水、锅炉排水、原料清洗废水、浸泡废水、蒸煮废水、地面清洗废水和设备清洗废水。生产废水全部排入厂区建设的污水处理站进行处理。污水处理站的设计规模为100m3/d，污水处理能力可以满足拟建项目的污水处理需求。排水水质也可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，也可以满足五原县宏珠进水水质要污水处理厂进水水质要求。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中，拟建项目属简化管理，无需安装在线监测设备。 生产废水处理工艺流程简述： ①调节池:用以收集项目产生的废水，出水自流入至机械格栅; ②机械格栅:废水通过调节池收集后进入机械格栅，通过水力筛的转动过滤作用去除大颗粒的悬浮物后，出水自流入至集水井; ③集水井:由于排水的周期性与水质的不均匀性，来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰流量为平均处理量的2~8 倍，并且食品厂主要在白天工作,因此为保证后续处理设施的正常运行和达到设计的出水水质，同时调节水量和均化水质，所以设置一座集水井。出水通过泵提进入至水解酸化池; ④生化处理阶段:由于废水中有机物浓度较高，且含有大量大分子污染物，直接采用好氧处理会使处理效率偏低。生化处理前段采用厌氧处理工艺，利用厌氧反应可使废水中大分子难降解有机物转化为水分子易降解的有机物，出水的可生化性能得到改善，这使得好氧处理部分的停留时间小于传统处理工艺。与此同时，悬浮物被水解为可溶性物质，使污泥得到稳定处理。 1）水解酸化池:调节池出水泵入水解酸化池内，通过无机氧化物中的氧替代分子氧进行生物氧化作用，进一步将有机物分解，并且后续沉淀的污泥及部分好氧出水通过回流进入前端水解酸化池，近一步通过反硝化作用去除氨氮。出水自流入至好氧池; 2）好氧池:采用弹性填料，其比表面积大，水流特性优越，不易堵塞，表面易挂膜，有利于提高生物膜的活性与生物量。好氧池采用罗茨曝气机，并且在池底安装微孔曝气头，它能够有较高的氧传递效率，曝气均匀，并且使污水在池内不断循环，确保污水与生物膜充分接触。出水泵入至沉淀池; 3）沉淀池:沉淀生化段脱落的生物膜，降低污水中的悬浮物浓度;通过加药系统加入消毒剂（二氧化氯）以消除废水中的微生物等物质。出水泵入至多介质过滤器; ⑤多介质过滤器:沉淀生化阶段脱落的生物膜，降低污水中的悬浮物浓度，一部分污泥回流至好氧池，一部分泵入污泥浓缩池。过滤池中设多介质填料，加快污水固液分离，提高沉淀池表面负荷; ⑥污泥浓缩池:污泥主要分为:格栅渣和浮渣，通过机械格栅从污水中截留下来的固形物称作格栅渣，其含水率较低，数量不大。悬浮在沉淀池或腐化池水面上的悬浮物质称为浮渣;生物处理污泥，主要有剩余活性污泥、生物处理时脱落下来的生物膜和细菌群块等厌氧消化过程产生的污泥，上清液返回调节池再处理。剩余污泥通过污泥压缩机进行脱水处理，经过脱水的干污泥通过有资质公司统一清运; ⑦污泥浓缩废水回自流至集水井再处理。 污水处理工艺流程及产排污节点图见下图1。 图1 污水处理站处理工艺流程及产排污节点图 2.3进入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018。拟建项目生产废水进入厂区自建的污水处理站进行处理，处理后的废水经污水管网排入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂）；生活污水排入防渗化粪池收集后，经污水管网最终进入五原县城镇生活污水处理厂（即五原县宏珠污水处理厂），属于间接排放。 五原县宏珠污水处理厂位于内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇美林路西，目前污水最大处理能力为日处理污水4.4万立方米，目前的实际处理量为3.5万立方米，本项目全厂废水产生量为87.79m3/d，五原县宏珠污水处理厂可接受本项目污水，处理措施可行。 2.3废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）中的规定，结合拟建项目运行后的污染源及污染物排放特点，制定了水污染源监测计划，详见下表12。 表12 水环境监测计划 监测要素 监测点位 监测因子 监测频次 地表水 化粪池出口 pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、磷酸盐 1次/半年 污水处理站总排水口 pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、磷酸盐 1次/半年 3、噪声 3.1噪声源强分析 拟建项目噪声源主要以机械性噪声为主，主要噪声源设备包括均质机、灌装机、包装机、空压机、风机和水泵等，其噪声值在75dB(A)～90dB(A)之间。通过将设备设置减振基础、消声器并置于室内；选用低噪声设备等措施予以降噪。采取上述措施后噪声源强度控制在65dB(A)以下。 拟建工程主要噪声源声学参数见表13。 表13 拟建工程噪声排放一览表 序号 噪声源名称 声压级dB(A) 治理措施 治理后声级dB(A) 数量 1 粉碎机 75 封闭厂房，基础减振 50 1台 2 斩拌机 75 封闭厂房，基础减振 50 5台 3 炒锅 75 封闭厂房，基础减振 50 1台 4 灌装机 90 封闭厂房，基础减振，消声器 65 1台 5 输送机 75 封闭厂房，基础减振 50 1台 6 和面机 75 封闭厂房，基础减振 50 1台 7 和面提升机 75 封闭厂房，基础减振 50 1台 8 曲床 75 封闭厂房，基础减振 50 2台 9 翻曲机 75 封闭厂房，基础减振 50 1台 10 风机 80 封闭厂房，基础减振，进出口安装消声器 55 1台 11 泵类 80 封闭厂房，基础减振 55 5台 3.2声环境影响分析 项目主要设备运行过程中产生的噪声经建筑隔声和距离衰减后，对各厂界的噪声影响见表14。 表14 厂界噪声预测结果一览表 项目 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 昼间等效声级 贡献值 34.72 38.92 37.04 48.17 夜间等效声级 贡献值 34.72 38.92 37.04 48.17 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB(A),夜间50dB(A)； 预测结果表明，拟建项目投产后，厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）中的规定，拟建项目的噪声环境监测计划详见表15。 表15 噪声环境监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周 等效A声级 1次/季度 4、固体废物产生及处置情况 拟建项目运营期产生的固体废物包括废包装袋、污水处理站污泥、酸碱废包装容器和生活垃圾。 （1）废包装袋 根据企业提供的资料，废包装袋的产生量为2t/a。产生的废包装袋集中收集后，定期外售。 （2）污水处理站污泥 污水处理站在运行过程中产生的污泥含水率约为90%，经过压滤机脱水后，脱水后的含水率为80%，脱水污泥的产生量为24t/a，集中收集后，委托环卫部门清运。 （3）炉渣 锅炉废气治理产生的炉渣，产生量为62.5t/a，集中收集后，外运作为有机肥施用于农田。 （4）废石英砂、废活性炭、废PP棉和废RO膜 软水设备需定期更换过滤器，因此会产生废石英砂、废活性炭、废PP棉和废RO膜。废石英砂的产生量为1.6t，废活性炭产生量为2.8t，废pp棉产生量为5支，废RO膜产生量为3支。更换下来全部由厂家带走，不在厂区内暂存。 （5）酸碱废包装容器 拟建项目污水处理站处理生产废水时会产生酸碱包装容器，酸碱的年使用量为10kg，每桶的重量为1kg，因此，桶的重量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》其属于“HW49其他废物”中“非特定行业”（废物代码为900-041-49）， 集中收集后暂存于危废暂存间内，委托具有危废资质的单位进行处置。 （6）生活垃圾 拟建项目劳动定员共有30人，每人每天产生的生活垃圾约为0.5kg，产生的生活垃圾约5.25t/a。生活垃圾由厂区设置的垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运。 表16 拟建项目固废产生及处置情况一览表 名称 性质 代码 产生环节 产生量 存放地点 排放周期 处理措施 废包装袋 一般固废 / 成品包装 2t/a 一般 固废暂存间 随生产产生 集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 污水处理站污泥 / 污水处理站 24t/a 随产随处理 随生产产生 集中收集后，定期外售。 炉渣 / 锅炉 1.818t/a 随产随处理 随生产产生 集中收集后，外运作为有机肥施用于农田。 废石英砂 / 软水制备 0.8t/a 不在厂区内暂存 24个月 有厂家直接带走，不在厂区内暂存 废活性炭 / 2.8t/a 18个月 废PP棉 / 5支/a 3个月 废RO膜 / 1支/a 24个月 酸碱废包装容器 危险废物 HW49 (900-041-49) CIP清洗工序 0.01t/a 危废暂存间 随生产产生 集中收集后，暂存于危废暂存间，委托具有相关资质的单位处置。 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 职工生活 5.25t/a 厂区垃圾桶 -- 定期委托环卫部门清运。 拟建项目设置1座一般固废暂存间，位于生产车间内，占地面积10m2，地面防渗采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，地面渗透性能满足≤1×10-7cm/s，抗渗等级不小于P6。固废存贮区域还应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置，采取存储区域设于室内，水泥硬化地面、固体废物袋储存、设置明显的环境保护标志等措施后，方能投入使用。 拟建项目设置1座危废暂存间，位于生产车间内，占地面积为5m2。危废间需设置环形导流渠和一个收集池，并进行分区建设。危废间地面作重点防渗处理，其防渗采用抗渗混凝土+2mmHDPE膜，地面防渗系数可以满足≤1×10-10cm/s。危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013)的有关规定。 拟建项目产生的固体废物均能妥善处理，对环境产生的影响较小。 5、地下水 5.1地下水环境影响分析 拟建项目不在巴彦淖尔市饮用水水源保护区范围内，项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水。化粪池和厂区自建的污水处理站内各池体等都采用抗渗砼建设，渗透系数满足≤1.0×10-7cm/s，因此不会对地下水环境产生影响。 5.2地下水污染防治措施 （1）源头控制措施 ①实施清洁生产 实施清洁生产，是从源头上控制污染物产生和扩散的措施，拟建项目实施清洁生产措施，对危废暂存间地面及墙裙等采取严格的防渗措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②防泄露（包括跑、冒、滴、漏）措施 A.生活污水管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 B.结合建设项目各生产设备、管线、构筑物的布局，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，建立防渗设施的检漏系统。 ③被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落，并把滞留在地面的污染物收集起来。 ④应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）污染防治分区 地下水防护措施采取分区防护，分区防渗措施如下： A.重点防渗区 拟建项目的重点防渗区为危废暂存间，其防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》（2013年修订）执行，地面渗透系数满足≤1×10-10cm/s。危废暂存间四周需设置导流渠，危废暂存间内需设置一个集液池。 B.一般防渗区 一般防渗区包括化粪池、污水处理站各池体和一般固废暂存间、化学品库、灰渣库、生产车间、事故池，其防渗要求：地基为厚度大于1.5米的黏土防渗层，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。池底和池壁采用抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，抗渗等级不小于P8。 C.简单防渗区 没有液体物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。办公区域以及厂区道路进行一般水泥硬化处理。 6、土壤 6.1 土壤环境影响分析 拟建项目生产过程中排放的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx和恶臭，锅炉颗粒物排放量较少，颗粒物大气沉降对土壤影响小；拟建项目运营期产生的废水包括生产废水和生活污水，生活污水排入防渗化粪池（渗透系数满足≤1.0×10-7cm/s）收集后，排入污水管网，最终排入五原县宏珠污水处理厂。在正常工况下拟建项目生产废水及生活污水不会发生地表漫流及垂直入渗从而对土壤环境造成影响。非正常工况下，若污水处理站发生事故，立即停止生产，少量生产废水排入消防水池内暂存，消防水池容积150m3，正常生产时生产废水产生量约10.9m3/h，因此，事故池可以满足事故期间生产废水暂存需求，不会造成生产废水地表漫流及垂直入渗对项目区周边土壤造成影响。 6.2土壤污染防治措施 （1）源头控制措施 根据企业的营运计划，每天对厂区内各设施进行巡视，发现问题及时检修，避免事故发生；拟建项目均为一般防渗区，企业在建设期应对防渗区按照相关要求做好防渗工作，避免垂直入渗等事故发生。 （2）过程防控措施 根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施，具体如下。 1）根据企业的营运计划，定期对各污水管道及污水处理给池体周边进行巡视，一旦发生事故状，立即停止生产。 2）做好各防渗分区内防渗层的检查维修工作，及时对破损的管道、池体等进行修补。污水管道均须确保与天然土壤隔离，避免通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。 7、环境风险 本项目生产过程中的主要风险物质为天然气和硝酸。 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目环境风险物质为废润滑油和硝酸，危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表41。 表41 本项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量（t） 临界量（t） 该种危险物质Q值 1 天然气 0.02 2500 0.000008 2 硝酸 2 7.5 0.267 项目Q值∑ 0.847 由上表可知，Q=0.267008＜1，为简单分析。 7.2风险防范措施 （1）废天然气泄漏防范措施 A.在处理天然气泄漏时，应根据其泄漏和燃烧的特点。迅速有效的排除险情，避免发生焊炸燃烧事故。在处理天然气泄漏时，排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，灵活运用关阀断气，堵塞漏电，善后的处理措施。 B.天然气一旦泄漏，排险人员到达现场后。主要任务是关掉阀门，切断气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，更换阀门，若是管道破裂，可用木契子堵漏。 C.积极抢救人员，让窒息人员立即脱离现场，到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗，出现呼吸停止者应进行人工呼吸，呼吸恢复后，立即转运至附近医院救治。 D.及时防治燃烧爆炸，迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵塞创造条件。对天然气已经扩散的地方。电器要保持原来的状态，不要随意开或关，对接近扩散的地方，要切断电源。 E.用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。 F.对进入天然气泄漏区的人员，严禁穿戴钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，一面碰撞发生火花和火星。 （2）硝酸物质环境风险防范措施 ①生产作业人员应接受职业安全技术培训后方能上岗。 ②若与皮肤有接触，应立即脱去污染的衣着，用大量流动清水至少冲洗15分钟，然后进行就医。 ③若吸入了硝酸气体，应立即脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，如果存在呼吸困难现象，应立即给氧。如出现呼吸停止等症状，应立即进行人工呼吸，并就医。 ④若硝酸发生泄漏时，迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限值出入，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿放酸碱工作服。从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 ⑤定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 （3）污水处理站风险防范措施 厂区内污水处理站发生故障后要停止生产并及时进行抢修，抢修期间污水处理站废水可排入厂区内设置的事故水池，本项目污水处理站建设规模为100m3/d，抢修时间按2h计算，则本项目最大废水量为25m3，满足事故废水量排放量，故事故水池能够满足应急要求。 （4）地下水和土壤风险防范措施 本项目污水处理站各池体等均采取防渗措施，渗透系数满足10-7cm/s；污水输送管道均采取可视化布置，可及时发现故障管路；事故状态下，停止生产，及时检修，少量生产废水暂存在事故池内（事故池渗透系数小于10-7cm/s）；采取上述措施，本项目运营后对周边地下水及土壤造成环境风险的情况较小。由表37可知，Q=0.267008，应划分为Q＜1。 8、环保投资 拟建项目总投资为4100万元，环保投资总计57万元，占总投资的1.4%，环保投资一览表见表42。 表42 拟建项目环保投资一览表 项目 污染源 环保设施 金额（万元） 废水 生活污水 1座化粪池 4.8 生产废水 油水分离装置 30 噪声 生产设备 隔声、减振、消声器 7 固体废物 一般固废 一般固废暂存间占地面积10m2，地面防渗系数＜1×10-7cm/s 3 危险废物 危废暂存间占地面积10m2，地面防渗系数＜1×10-7cm/s 5 生活垃圾 设置垃圾桶收集 1.2 风险防范 环境风险 消防器材、事故水池 6 合 计 57 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 生物质燃料锅炉 | 颗粒物、SO2 NOx | 通过1根20m高的排气筒进行排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放标准限值 |
|  |  | 天然气锅炉 | 颗粒物、SO2 NOx | 通过1根8m高的排气筒进行排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求 |
|  | 无组织 | 污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | 封闭构筑物+除臭剂 | 《恶臭气体污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准限值要求 |
| 水环境 | 运营期 | 生活污水 | pH值、SS、COD BOD5、氨氮、动植物油、磷酸盐 | 生活污水排入厂区防渗化粪池，经污水管网，最终排入五原县宏珠污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值 |
|  |  | 生产废水 | pH值、SS、COD BOD5、氨氮、动植物油、磷酸盐 | 生产废水排入厂区自建的污水处理站，经过处理达标后排入污水管网，最终排入五原县宏珠污水处理厂。 |  |
| 声环境 | 运营期 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值标准 |
| 电磁辐射 | 运营期 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 运营期 职工生活 | 生活垃圾 | 经垃圾箱收集后，委托环卫部门定期清运，不外排。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“生活垃圾”中相关规定。 |
|  | 生产车间 | 一般固废 | 废包装袋 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 集中收集后，暂存于污泥堆棚内，定期外售，用于焚烧制砖。 |  |
|  |  |  | 炉渣 | 集中收集，外运作为有机肥施用于农田 |  |
|  |  |  | 废石英砂、废活性炭、废PP棉、废RO膜 | 不在厂区暂存跟换后由厂家直接带走 |  |
|  |  | 危险废物 | 酸碱废包装容器 | 收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①化粪池、污水处理站、灰渣库及一般固废暂存间的渗透系数满足≤1×10-7cm/s。 ②危废暂存间渗透系数为满足≤1×10-10cm/s ③加强环保设施的维护，确保废气污染物达标排放。 |
| 生态保护措施 | 拟建项目运营后，应在厂区内空地种植树木或播撒草籽进行绿化，物料运输车辆要严格按照规划的道路行驶，不得随意占道，采取以上措施后对周围的生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 原料存储区严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，投产后与原项目结合编制验收监测报告。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知本项目实行排污许可重点管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请。 |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲拟建项目建设是可行的。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （拟建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.220t/a |  | 0.220t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.553t/a |  | 0.553t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.854t/a |  | 0.854t/a |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.11t/a |  | 0.11t/a |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.0042/a |  | 0.0042/a |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr |  |  |  | 0.126t/a |  | 0.126t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a |  |
|  | 生产废水 | CODcr |  |  |  | 9.19t/a |  | 9.19t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 1.62t/a |  | 1.62t/a |  |
| 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 24t/a |  | 24t/a |  |
|  |  | 炉渣 |  |  |  | 1.818t/a |  | 1.818t/a |  |
|  |  | 废石英砂 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  | 2.8t/a |  | 2.8t/a |  |
|  |  | 废PP棉 |  |  |  | 5支/a |  | 5支/a |  |
|  |  | 废RO膜 |  |  |  | 1支/a |  | 1支/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.25t/a |  | 5.25t/a |  |
| 危险废物 | 酸碱废包装容器 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①