五环审表﹝2022﹞13号                   签发人:李鹏飞

关于《五原大丰粮油食品有限责任公司鲜食糯玉米生产加工建设项目环境影响报告表》的批复

五原大丰粮油食品有限责任公司:

你公司报送的《五原大丰粮油食品有限责任公司鲜食糯玉米生产加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县和胜乡新建村新建1#生产车间4409m2（存放原料）、2#生产车间4122m2（存放成品）、3#生产车间6548m2（设置1条生产线、一台8t/h的生物质锅炉与燃料库设置于内部）、综合办公区1880m2，建成后设计年处理鲜食玉米2600万棒。项目总投资3800万元，其中环保投资19万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为锅炉烟气及灰渣粉尘等。生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根35m高烟囱排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准；灰渣粉尘暂存于全封闭式灰渣桶，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2.本项目运营期废水主要为软水装置排水、锅炉系统排污水和生活污水。软水装置排水、锅炉系统排污水用于灰渣及厂区抑尘；生活污水经防渗化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准使用罐车清运至五原县污水处理厂处置。

3.本项目运营期噪声主要设备运行时产生的机械噪声。通过基础减震、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4.本项目运营期固废主要为生产工序产生的玉米皮、头、尾、锅炉灰渣、废过滤膜、生活垃圾。玉米皮、头、尾在生产车间内专门区域暂存，定期外售作为牲畜饲料；锅炉灰渣暂存于燃料库内使用硬质围挡隔出的专门区域内，并使用灰渣桶暂存，定期外运还田；废离子交换树脂全部由厂家定期上门更换回收，不在厂内暂存；生活垃圾委托乡镇环卫部门定期清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由我局委托监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2022年11月29日

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局      2022年11月29日印发