| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件（链接） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五原县润海源宏伟村肉禽养殖场建设项目 | 五原县隆兴昌镇宏伟村三社 | 五原县润海源实业有限公司 | 内蒙古百霖环保科技有限公司 | 建设内容主要有20栋鸡舍、天然气储罐（50m3）、3座氧化塘、鸡粪处理区（鸡粪存放区、发酵罐8个）、1座医疗废物暂存间以及其它相关辅助生产设备设施等。 | 1.项目运营期废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水。鸡舍冲洗废水在氧化塘中发酵6个月，发酵完成满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2相关限值要求后作为液肥输送到周围的农田；生活污水排入化粪池处理后与鸡舍废水一同处理。 2.项目运营期废气主要为燃气热风机燃烧废气、鸡舍和氧化塘产生的恶臭气体、鸡粪处理区产生的废气。燃气热风机燃烧废气无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；鸡舍产生的恶臭气体通过鸡舍密闭，设置排风口，氧化塘通过加除臭菌剂和加强周围绿化使无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩二级标准；鸡粪处理区产生的废气经两级喷淋装置除尘除臭后，通过1根15m高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物厂界浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准。 3.项目运营期噪声源主要为水泵、各类电机、风机、运输设备机械噪声。通过基础减震、隔音、厂房吸声等，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4.项目运营期固废主要鸡粪、病死鸡、肉鸡疾病防疫废物、饲料残渣和羽毛、喷淋装置沉淀底泥和生活垃圾等。鸡粪、饲料残渣和羽毛采用干清粪，送鸡粪处理区内进行发酵（采用罐式发酵工艺），最终经无害化处理后成为粪肥进行还田；病死鸡全部采用密闭设备拉运至润海源屠宰场无害化处理间进行处理；喷淋装置沉淀底泥掺入粪肥还田；肉鸡疾病防疫废物在危废暂存间暂存后，交由有资质单位合理处置；生活垃圾收集在垃圾桶中委托乡镇环卫部门定期清运。 5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理。一般防渗区为鸡舍地面、鸡粪处理区地面及化粪池池体混凝土硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区为危废暂存间和氧化塘，危废暂存间应采取特殊防渗处理，先用三合土夯实后，铺设2mm厚的HDPE高密度聚乙烯防渗膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层，使渗透系数≤1×10-10cm/s；氧化塘底层原土夯实，铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，防止废水的下渗对地下水产生污染。 |  |  |
| 2 | 五原县润海源义丰村肉禽养殖场建设项目 | 五原县荣丰办事处义丰村五社 | 五原县润海源实业有限公司 | 内蒙古百霖环保科技有限公司 | 建设内容主要有20栋鸡舍、天然气储罐（50m3）、3座氧化塘、鸡粪处理区（鸡粪存放区、发酵罐8个）、1座医疗废物暂存间以及其它相关辅助生产设备设施等。 | 1.项目运营期废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水。鸡舍冲洗废水在氧化塘中发酵6个月，发酵完成满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2相关限值要求后作为液肥输送到周围的农田；生活污水排入化粪池处理后与鸡舍废水一同处理。 2.项目运营期废气主要为燃气热风机燃烧废气、鸡舍和氧化塘产生的恶臭气体、鸡粪处理区产生的废气。燃气热风机燃烧废气无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；鸡舍产生的恶臭气体通过鸡舍密闭，设置排风口，氧化塘通过加除臭菌剂和加强周围绿化使无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩二级标准；鸡粪处理区产生的废气经两级喷淋装置除尘除臭后，通过1根15m高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物厂界浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准。 3.项目运营期噪声源主要为水泵、各类设备噪声。通过基础减震、隔音、场房吸声等，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4.项目运营期固废主要鸡粪、病死鸡、肉鸡疾病防疫废物、饲料残渣和羽毛、喷淋装置沉淀底泥和生活垃圾等。鸡粪、饲料残渣和羽毛采用干清粪，送鸡粪处理区内进行发酵（采用罐式发酵工艺），最终经无害化处理后成为粪肥进行还田；病死鸡全部采用密闭设备拉运至润海源屠宰场无害化处理间进行处理；喷淋装置沉淀底泥掺入粪肥还田；肉鸡疾病防疫废物在危废暂存间暂存后，交由有资质单位合理处置；生活垃圾收集在垃圾桶中委托乡镇环卫部门定期清运。 5.单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理。一般防渗区为鸡舍地面、鸡粪处理区地面及化粪池池体混凝土硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区为危废暂存间和氧化塘，危废暂存间应采取特殊防渗处理，先用三合土夯实后，铺设2mm厚的HDPE高密度聚乙烯防渗膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层，使渗透系数≤1×10-10cm/s；氧化塘底层原土夯实，铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，防止废水的下渗对地下水产生污染。 |  |  |
| 3 | 五原县润海源新红村一社肉禽养殖场建设项目 | 五原县胜丰镇新红一社 | 五原县润海源实业有限公司 | 内蒙古百霖环保科技有限公司 | 建设内容主要有38栋鸡舍、1座天然气储罐（50m3）、南北两处共6座氧化塘、鸡粪处理区（鸡粪存放区2处、发酵罐16个）、1座医疗废物暂存间以及其它相关辅助生产设备设施等。 | 1.项目运营期废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水。鸡舍冲洗废水在氧化塘中发酵6个月，发酵完成满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2相关限值要求后作为液肥输送到周围的农田；生活污水排入化粪池处理后与鸡舍废水一同处理。 2.项目运营期废气主要为燃气热风机燃烧废气、鸡舍和氧化塘产生的恶臭气体、鸡粪处理区产生的废气。燃气热风机燃烧废气无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；鸡舍产生的恶臭气体通过鸡舍密闭，设置排风口，氧化塘通过加除臭菌剂和加强周围绿化使无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩二级标准；鸡粪处理区产生的废气经两级喷淋装置除尘除臭后，通过1根15m高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物厂界浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准。 3.项目运营期噪声源主要为水泵、各类电机、风机、运输设备机械噪声。通过基础减震、隔音、厂房吸声等，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4.项目运营期固废主要鸡粪、病死鸡、肉鸡疾病防疫废物、饲料残渣和羽毛、喷淋装置沉淀底泥和生活垃圾等。鸡粪、饲料残渣和羽毛采用干清粪，送鸡粪处理区内进行发酵（采用罐式发酵工艺），最终经无害化处理后成为粪肥进行还田；病死鸡全部采用密闭设备拉运至润海源屠宰场无害化处理间进行处理；喷淋装置沉淀底泥掺入粪肥还田；肉鸡疾病防疫废物在危废暂存间暂存后，交由有资质单位合理处置；生活垃圾收集在垃圾桶中委托乡镇环卫部门定期清运。 5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理。一般防渗区为鸡舍地面、鸡粪处理区地面及化粪池池体混凝土硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区为危废暂存间和氧化塘，危废暂存间应采取特殊防渗处理，先用三合土夯实后，铺设2mm厚的HDPE高密度聚乙烯防渗膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层，使渗透系数≤1×10-10cm/s；氧化塘底层原土夯实，铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，防止废水的下渗对地下水产生污染。 |  |  |
| 4 | 五原县润海源建设七社肉禽养殖场建设项目 | 五原县银定图镇建设七社 | 五原县润海源实业有限公司 | 内蒙古百霖环保科技有限公司 | 建设内容为38栋种蛋鸡养殖鸡舍、1座医疗废物暂存间、1座无害化处理间、办公室、配电室、门卫消毒房以及其它相关辅助生产设备设施等。 | 1.项目运营期废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水。鸡舍冲洗废水、生活污水分别经废水收集池和化粪池收集后拉运至五原县润海源实业有限公司一期屠宰项目配套污水处理站进行处理。 2.项目运营期废气主要为燃气热风机燃烧废气、鸡舍恶臭。燃气热风机燃烧废气无组织排放，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；鸡舍恶臭气体通过鸡舍密闭，设置排风口，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物厂界浓度限值。 3.项目运营期噪声源主要为水泵、各类电机、风机等设备机械噪声。通过基础减震、隔音、厂房吸声等，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4.项目运营期固废主要为为鸡粪、次品蛋、病死鸡，鸡防疫产生的防疫垃圾及生活垃圾等。鸡粪全部收集后外售至五原县润泽生物科技有限责任公司有机肥厂；次品蛋外售附近地区养殖农户或饲料企业；病死鸡经湿化机高温高压无害化处理，产生的骨粉膏、锯末混合物外售有机肥厂；鸡防疫产生的防疫垃圾经危废暂存间暂存后，交由有资质单位合理处置；生活垃圾收集在垃圾桶中委托乡镇环卫部门定期清运。 5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理。一般防渗区为化粪池、鸡舍、废水收集池，防渗性能不低渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点防渗区为危险废物暂存间，采取特殊防渗处理，使渗透系数≤1×10-10cm/s。 |  |  |