五环审发﹝2022﹞7号                   签发人: 李鹏飞

关于《五原县润海源新红村一社肉禽养殖场

建设项目环境影响报告书》的批复

五原县润海源实业有限公司：

你公司报送的《五原县润海源新红村一社肉禽养殖场建设项目环境影响报告书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、你单位拟在五原县胜丰镇新红一社建设肉禽养殖场项目。本项目建成后年出栏肉鸡798万只，总占地面积约648亩，采用直立式三层笼养系统。建设内容主要有38栋鸡舍、1座天然气储罐（50m3）、南北两处共6座氧化塘、鸡粪处理区（鸡粪存放区2处、发酵罐16个）、1座医疗废物暂存间以及其它相关辅助生产设备设施等。养殖区每栋鸡舍采用8台燃气热风机直燃的形式进行供暖，冬季办公生活区采暖采用电暖。项目总投资8500万元，其中环保投资1526万元。项目符合国家产业政策，依据《报告书》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：

1.项目运营期废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水。鸡舍冲洗废水在氧化塘中发酵6个月，发酵完成满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2相关限值要求后作为液肥输送到周围的农田；生活污水排入化粪池处理后与鸡舍废水一同处理。

2.项目运营期废气主要为燃气热风机燃烧废气、鸡舍和氧化塘产生的恶臭气体、鸡粪处理区产生的废气。燃气热风机燃烧废气无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；鸡舍产生的恶臭气体通过鸡舍密闭，设置排风口，氧化塘通过加除臭菌剂和加强周围绿化使无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩二级标准；鸡粪处理区产生的废气经两级喷淋装置除尘除臭后，通过1根15m高排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物厂界浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准。

3.项目运营期噪声源主要为水泵、各类电机、风机、运输设备机械噪声。通过基础减震、隔音、厂房吸声等，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4.项目运营期固废主要鸡粪、病死鸡、肉鸡疾病防疫废物、饲料残渣和羽毛、喷淋装置沉淀底泥和生活垃圾等。鸡粪、饲料残渣和羽毛采用干清粪，送鸡粪处理区内进行发酵（采用罐式发酵工艺），最终经无害化处理后成为粪肥进行还田；病死鸡全部采用密闭设备拉运至润海源屠宰场无害化处理间进行处理；喷淋装置沉淀底泥掺入粪肥还田；肉鸡疾病防疫废物在危废暂存间暂存后，交由有资质单位合理处置；生活垃圾收集在垃圾桶中委托乡镇环卫部门定期清运。

5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理。一般防渗区为鸡舍地面、鸡粪处理区地面及化粪池池体混凝土硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区为危废暂存间和氧化塘，危废暂存间应采取特殊防渗处理，先用三合土夯实后，铺设2mm厚的HDPE高密度聚乙烯防渗膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层，使渗透系数≤1×10-10cm/s；氧化塘底层原土夯实，铺设2mm厚HDPE土工膜进行防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，防止废水的下渗对地下水产生污染。

三、项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2022年12月12日

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局         2022年12月12日印发