五环审表﹝2023﹞1号                   签发人:李鹏飞

关于《中央储备粮巴彦淖尔直属库有限公司

五原分公司粮食仓储项目环境

影响报告表》的批复

中央储备粮巴彦淖尔直属库有限公司五原分公司:

你公司报送的《中央储备粮巴彦淖尔直属库有限公司五原分公司粮食仓储项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县胜丰镇西圪梁村新建占地面积681.31m2，建筑面积277.97m2，烘干能力300t/d，设置1台6t/h生物质热风炉，主要包括散装平房仓、烘干塔及办公生活设施、辅助生产配套设施等。项目总投资24423万元，其中环保投资23万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为粮食初清、烘干过程中产生的粉尘、生物质热风炉燃烧废气。粮食初清和烘干产生的粉尘无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB165297-1996）无组织排放监控浓度限值；热风炉烟气经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放，生物质热风炉废气中烟尘、二氧化硫、林格曼黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放要求。

2.本项目运营期废水主要无生产废水产生，主要为工作人员生活污水。生活污水排入化粪池，定期清掏拉运至胜丰镇新红村一社农村生活污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

3.本项目运营期噪声主要为粮食初清设备、烘干过程风机设备以及热风炉运转产生的噪声。通过对产噪设施的合理布局、安装消声器、隔声罩、基础减振、选用低噪声设备等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4.本项目运营期固废主要为生活垃圾、粮食初清杂质、除尘器收集灰、热风炉灰渣。生活垃圾和除尘器收集灰委托乡镇环卫部门定期清运。粮食初清杂质、热风炉灰渣外售综合利用，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由我局委托监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2023年3月23日

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局          2023年3月23日印发