关于《东创公司机械制造装备升级及创新成果转化技术改造项目环境影响报告表》的批复

内蒙古东创农牧业机械有限责任公司:

你公司报送的《东创公司机械制造装备升级及创新成果转化技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原工业园区建设机械制造装备升级及创新成果转化技术改造项目，主要建设内容包括生产车间、喷漆车间、办公楼等及配套公辅工程，建成后设计年产农牧业机械2000台（套）。项目总投资330万元，其中环保投资42万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为喷漆（粉）、烘烤工序废气、焊接工序粉尘。喷漆（粉）、烘烤工序全部在密闭式喷漆（粉）机房及烘烤机房内进行，采用机械排风方式，产生的非甲烷总烃、颗粒物经“滤筒除尘器+UV光氧+活性炭吸附”装置处理后由1根15m高排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；焊接烟尘通过移动式焊烟净化处理后在密闭车间内无组织排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界内、车间外非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

2.本项目运营期废水主要为生活污水。生活污水经经防渗化粪池处理后通过园区污水管网排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

3.本项目运营期噪声主要为剪板机、切割机、折弯机、冲床、风机、水泵等设备运行产生的噪声。通过基础减震、厂房隔声等措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期固废主要为除尘灰、废焊渣、边角料、废活性炭、废UV光解灯管、废包装、生活垃圾。除尘灰回用于喷粉工序，废焊渣、边角料外售综合利用，应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废活性炭、废UV光解灯管暂存于危废间，定期交有资质单位处置，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；废包装、生活垃圾集中收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队五原县大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2024年4月11日